Подключение станции управления Лебедкой Сулейманова к системе телеметрии.

Общие положения.

В станции управления предусмотрено 2 порта для подключения к телеметрии:

RS-232 и RS-485 для АСА-05

RS-485 (2 шт.) для АСА-07

Возможны следующие варианты или их комбинации:

- Проводная телеметрия Заказчика к порту RS-485 или к порту RS-232.

- Модем мобильной связи, подключённый к любому из портов. Снятие информации производится сервером ООО «Дебит-Е». Заказчик может мониторить и управлять лебедками через любое устройство, подключённое к Интернету (система «Экспресс Телеметрия»).

2a) Возможен проброс порта RS-485 по маршруту: Лебёдка – модем – Интернет – Сервер «Дебит-Е» - выделенный порт – Интернет – Телеметрия Заказчика.

- Радиоудлинитель RS-485 позволяет передать сигнал до 300 м на открытой местности до точки телеметрии Заказчика или «Дебит-Е».

- Радиомодем типа «Невод»  с выносной направленной антенной позволяет подключить к телеметрии куст без проводной телеметрии на расстояние до 30 км.

- Беспроводная точка доступа Wi-Fi позволяет подключить станцию на расстоянии до 10 км.

В зависимости от конкретной ситуации на кусте нужно принимать то или иное решение или проектировать что-то нестандартное.

Для предварительной оценки проекта необходимо знать:

- Сколько кустов имеют точку присутствия телеметрии заказчика?

- Сколько из них имеют возможность дотянуться проводом до станции управления?

- Сколько кустов в зоне покрытия сотовой связи, какого оператора, устойчивость (в делениях на телефоне)?

- Сколько кустов не имеют точки присутствия телеметрии и находятся вне зоны сотовой связи? Как далеко точка присутствия телеметрии Заказчика?

- Какой вариант подключения является стандартным для Заказчика?

- Какое оборудование уже установлено и предназначено для подключения к телеметрии? Желательно фото начинки станции управления.

Проводное подключение к телеметрии (стандартный вариант).

Для подключения к системе телеметрии (АСУТП) заказчика в станции управления предусмотрен свободный порт RS-485, обозначенный на схеме как «Выход на ТМ» (ACA-05) или клеммы 11-13 (АСА-07).

Реализация интерфейса: RS-485 2-хпроводной.

Настройки порта: Режим Slave, скорость 9600 bps (уставка), адрес 10 (уставка), 8-N-1.

Протокол: MODBUS RTU.

Карта регистров:

- – текущий статус. Расшифровка статусов приведена в файле «ModbusMap&EventCode_v(xxxx).xls» Версии 5ххх для АСА-05 и 7ххх для АСА-07 соответственно. Есть общие регистры, в 95% случаев их вполне достаточно.

2	- текущая глубина, м

4	- текущая мощность в % от паспортной, х 0.1

Полная карта регистров в файле «ModbusMap&EventCode_v(xxxx).xls».

Для физического подключения к системе телеметрии, как правило, используется витая пара для внешней прокладки. Клеммы для подключения имеют нумерацию, цветовую маркировку и подпись.

АСА-05: Клемма черного (коричневого)  цвета с номером 9 и подписью «ТМ А+ » предназначена для подключения сигнального провода А. Клемма зеленого цвета с № 10 и подписью «ТМ В— » предназначена для подключения сигнального провода В.

АСА-07: Клемма черного (коричневого)  цвета с номером 11 предназначена для подключения сигнального провода А. Клемма зеленого цвета с № 12 предназначена для подключения сигнального провода В. Клемма синего цвета 13 – сигнальная земля.

Система «Экспресс Телеметрия»

В настоящее время ведётся работа по доработке функционала мониторинга лебедок ДСА-18 и любого другого оборудования, если это необходимо.

Мониторинг возможен с любого устройства, имеющего доступ в Интернет и оснащённого браузером: смартфона, планшета, компьютера.

Каждому клиенту выдаётся некоторое количество аккаунтов для доступа в личный кабинет.

В личном кабинете можно:

- видеть сводную информацию о текущем состоянии всех подключённых лебедках: состояние, глубина, мощность.

- просмотреть график работы выбранной лебедки с масштабированием;

- получить на почту графики работы выбранных лебедок за 1 день, 3 дня, 7 дней, 30 дней;

- просмотреть и сменить уставки (на полном тарифе).

- поднять и зафиксировать скребок на некоторое время (на полном тарифе).

Есть возможность получать аварийные СМС о выпадении лебедки в ошибку и выходе из неё (на тарифе Оптимум).

Есть возможность получать контрольные СМС на выбранные телефоны об успешном окончании цикла очистки либо текущем состоянии (по времени).

Есть возможность получать архивы датчиков давления и/или температуры (до 8 шт), требует согласования и доп оборудования.

Есть возможность собирать и передавать любую телеметрическую информацию от любых устройств после согласования и доработки.

(Примечание к архивам: архивы через телеметрию отличаются от архивов, которые пишутся самой станцией управления, и не могут их полностью заменить. Это определяется способом формирования архивов. Архивы на станции более подробные и обязательны при разборе любых ситуаций.)

Пока планируется 3 тарифных плана:

Бюджет: WEB-визуализация, архивы.

Оптимум: + аварийные СМС

Полный: + управление (подъём и фиксация скребка наверху, удалённый просмотр и смена уставок)

Кроме того нужно проверить готовность станций управления к подключению: наличие правильно настроенного модема, антенны, надёжного покрытия сотовым оператором.

Если есть возможность – сообщите GPS координаты скважин, мы проверим сотовое покрытие и выберем сотового оператора.

Пример мониторинга в текущем состоянии – в приложении. На графике выведена глубина и мощность. График масштабируется и сохраняется на компьютере.

Возможна его переделка для более удобного восприятия.

Если есть пожелания – готовы выслушать.

Дополнительные возможности

Возможность удаленного управления ввиду небезопасности обсуждается индивидуально.

Полная карта регистров предоставляется по отдельному запросу.

В существующей модификации есть возможность вывода на клеммы двух программируемых цифровых выходов  (24 В, 100 мА), которые можно использовать для контроля за работой лебедки.

Возможно подключение нестандартного функционала, например, контроль за присутствием оператора, СМС об открытии шкафа, опрос датчиков и передача иной телеметрической информации.